建设项目环境影响报告表

项目名称:  紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目

建设单位(公章) : 紫阳县恒谊矿石开采厂

编制日期：2016年9月

环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 紫阳县恒谊矿石开采厂 |
| 法人代表 | 张霖 | 联系人 | 张霖 |
| 通讯地址 | 紫阳县向阳镇天生桥村 |
| 联系电话 | 15809158123 | 传真 | / | 邮政编码 | 725300 |
| 建设地点 | 紫阳县向阳镇天生桥村 |
| 立项审批部门 | 紫阳县发展和改革局 | 批准 文号 | 紫发改投资【2016】293号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | B101土砂石开采 |
| 占地面积 （m2） | 81300 | 绿化面积 （m2） | 8130 |
| 总投资 (万元) | 500 | 环保投资 (万元) | 68 | 占总投资 比例(%) | 13.6% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2016年10月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 辉绿岩是一种具有高度耐酸性耐碱性耐磨性的矿产品。随着科学技术的发展，辉绿岩作为重要的材料，被广泛应用于冶金锅炉石油天然气化工侯选酸碱池造纸耐磨机械部件易损件、交通码头、机场桥梁、高速公路、市政道路、建筑等领域。 紫阳县恒谊矿石开采始建于2009年，一直处于停产状态。主要从事建材石料开采、加工、销售。为满足市场需求，带动区域经济发展，公司拟在紫阳县向阳镇天生桥村一组投资建设紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。 紫阳县恒谊矿石开采厂委托陕西优和安环工程咨询有限公司承担该项目环境影响报告表工作。接受委托后，我单位安排技术人员进行了现场踏勘和调查，收集了有关资料，在综合分析项目特点和环境特征的基础上，结合现场踏勘情况，编制完成了《紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目环境影响报告表》。 二、地理位置与交通 紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目位于紫阳县向阳镇天生桥村，矿区属紫阳县向阳镇管辖。矿区位于紫阳县向阳镇天生桥村。矿区到紫阳县城公路里程约28km；有村级公路与外部渔紫公路相接；经渔紫公路可至襄渝铁路向阳火车站；安毛高速从旁经过；汉江同任河下游可通航，交通便利。 项目地理位置图详见附图1。 三、矿山资源概况 （1）矿区范围 矿区范围由4个拐点构成（具体坐标见表1），矿区面积0.0813km2，开采矿种为辉绿岩矿。 表1 矿区范围拐点坐标 点号 80西安坐标系 X Y 1 3592282.30 36535369.21 2 3592282.30 36535648.83 3 3591991.63 36535648.83 4 3591991.63 36535369.20 （2）矿区地质概况 矿区出露地层分布于沟谷、宽缓斜坡地带的第四系全新统Q4外，主要出露奥陶系（01-02）和志留系斑鸠关岩（S1b）地层。 矿区内为南西倾斜的单斜构造，断层不发育，构造简单。刺激褶皱发育，局部见有规模较小的层间裂隙。 矿区范围内圈定碎石辉绿岩矿体一条，分布于陈家坡-青树梁一带。碎石辉绿岩矿体赋存与奥陶系（01-2）地层之中。 K1矿体位于大沟一带，代表出露标高350-420m，矿体赋存标高355-420m。矿体在矿区范围内出露长度220m，最大出露度112m，最小出露宽度90m。矿体厚度70-90m，平均厚度80m，厚度变化系数为17.68%，厚度变化稳定。矿体呈条带状展布，与围岩呈侵入接触关系。矿体产状200-215。＜60-70。，总体产状为213。＜65. （3）矿石质量特征 矿区范围内辉绿岩矿石为灰绿色，风化面呈灰色，一般呈致密块状结构，裂隙较为发育。主要矿物为辉石及基性长石，含有少量的石英，褐铁矿等。 矿石比重为2.75t/m3；摩式硬度系数为3.5。 矿石结构构造主要为辉绿结构，块状构造。 自然类型：矿石自然类型为辉绿岩矿。矿石工业类型为建筑石料用辉绿岩矿。 （4）矿山资源储量 根据陕西国兴矿业科技有限责任编制的《陕西省紫阳县温家沟碎石辉绿岩矿资源储量资质简测报告》，推断内蕴经济储量（333）保有资源量30.31×104m3，可采矿石量23.19×104m3。 四、建设规模与建设内容 （1）建设规模及产品方案 本项目建设规模12万吨/年辉绿岩石料开采。服务期限6年。 矿产品方案：经爆破剥离后即可形成不同规格产品(本项目不设炸药库，由当地民爆部门按需要爆破)。 （2）项目组成及主要建设内容 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程（有关）、环保工程等，详见表2。 表2 项目工程构成一览表 工程类别 单项工程名称 工程规模 备注 主体工程 露天采场 1、矿区面积0.0813km2，开采标高500-400m； 2、采用露天开采方式，自上而下分台阶开采； 3、运输方案为汽车-公路。 现有 石料加工区 设石料加工生产线1条，包括给料机、鄂式破碎机、反击式破碎机、皮带输送机、振动筛、装载机、提升机等，占地面积约500 m2 现有 辅助工程 石料堆场 矿区南侧，建筑面积500m2 现有 排渣场 设计于矿区大沟南侧无名沟，容积约为3万m3 现有 综合房 主要用于办公、员工休息，位于矿区东南侧居民用房，建筑面积103m2，项目不设置空压机房生产采用移动式空压机。 利用周边居民用房 公用工程 给水 生产用水来自厂区外大沟旁无名沟，工业场地设140 m3高位水池一座。取水后由高压泵房加压送至高位水池并供水至采场工业场地各用水点，石料堆场旁设置一个循环水池230 m3；生活用水用桶装纯净水供给。 现有 排水 露天采场雨水由截排水沟自然排出，职工生活废水进入化粪池处理后清掏用于农田施肥 现有 供电 城市电网引入 现有 采暖 分体式空调 现有 储运工程 运输道路 开拓运输道路等级Ⅲ级，道路长450m，路面宽4m，平均坡度7.6%。 现有 环保工程 废水处理 截排水沟、沉淀池 3座（每个50m3）、化粪池（3m3） 现有 废气治理 采湿式凿岩控制粉尘，洒水抑制加工区、运输道路等的扬尘。 现有 噪声控制 选用噪音小的设备，尽量选用电力设备，采用绿化、建机房、砌筑隔音墙等方式防止噪音外传，操作人员佩带耳塞进行个人防护。 现有 固废处置 生活垃圾收集后交环卫部门处理。 现有 生态保护与恢复 道路硬化、道路绿化、场地绿化、闭矿期恢复植被等；开采台阶采用边开采边治理的措施；排渣场设置挡渣坝、截排水沟等，稳定边坡，覆土绿化。 — 五、原辅材料用量及能耗水耗 本项目主要原辅材料及能源水耗情况见表3，项目爆破采用乳化炸药爆破，由当地民爆公司供应，不进行场内储存。 表3 主要原辅材料及能源水耗情况 序号 类别 材料名称 消耗量 备注 1 钻孔材料 潜孔钻钻头 150个/年 外购 2 手风钻钻头 350个/年 3 爆破材料 非电导爆管雷管 538发/年 由当地民爆公司供应，不在厂区内储存 4 乳化炸药 23.0t/年 5 其他 水 7359m3 无名沟内常年流水 6 电 1.45×104kW·h/a 国家电网接入 六、矿山开采方案 （1）开采方式 本项目采用露天开采方式。严格按照“采剥并举，剥离先行，分层开采”原则，使用中深孔爆破、自上而下逐台阶机械铲装开采技术。采至底部基准面后，再向前推进。禁止扩壶爆破、浅层爆破、掏底崩落和“伞檐式”等违规落后开采方式。 采用电动潜孔钻机作为穿孔设备，中深孔爆破。经爆破的抛掷作用大部分矿石抛到装矿平台，分层上残留的矿石由人工倒运至装矿平台，由装载机将矿石装入自卸式汽车，由运往料石加工区加工，依次循环作业。 （2）开采方案概述 1、设计采用公路汽车开拓运输方式，最高开采水平为+425m最低开采标高+400m，阶段式开采，段高25m，分层高度为10m、15m，露天山坡型开采，运输道路以折返的形式由+3340m延伸至+400m水平，布置在大沟东侧。运输系统出入沟口设在采场南部，出入标高为+340m。 2、开采工艺 设计采用自上而下阶段分层式开采。采用阶段式开采，分层高度10m、15m，KQY潜孔钻机进行中深孔穿孔，乳化炸药爆破，非电导爆系统起爆，爆破松动后的矿石和岩石经1.3m3液压挖掘机装8吨自卸汽车转运。 3、主要生产设备 项目主要设备明细见表4。 表4 主要设备清单 项目 名称 规格/型号 数量（台/套） 露天采场 空压机组 LGY31-12/7 1 潜孔钻机 KQ-100 1 挖掘机 PC600 1 装载机 ZL-50C 1 自卸汽车 10t | 8 石料加工区 喂料机 4900*1100 1 锷式破碎机 PE600*900、PE2500*1200 3 反击式破碎机 PE1214、PE1210 2 输送机 800、600、500 11 振动筛 1860三层、1548二层 2 洗砂机 2615 1 附属设备设施 电控柜 320KW 1 280KW 1 水泵 150QJ20-126/21 2 七、项目占地及总图布置 （1）项目占地、居民搬迁 紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目开采为露天采矿，土地利用类型为荒山，排渣场土地利用类型均为林地，矿山服务年限为6年，为临时占地。 根据《紫阳县恒谊矿石开采厂初步设计及安全专篇》中设计露天开采的《圈定依据》（GB6722-2011）确定的爆破危险范围为200m，总平面布置图中的爆破警戒范围是按本次设计实际开采范围向四周外推200m圈定的。矿山200m爆破警戒范围内有四户居民，企业因实际办公需求，租赁四户居民用房作办公用房，居民搬至警戒范围外居住。 （2）总图布置 根据矿区矿体分布等情况，本项目由露天开采区、采矿工业场地（包括供水供电设施、办公设施）组成。 1）露天开采区 本工程采用露天开采法，位于矿区南侧，矿区内运输道路采用直进式道路进入各个装载作业平台，路面宽度4.0m。 2）石料加工区 位于采区南侧，主要用于爆破原矿石的破碎加工，配备有给料机、破碎机、筛分机、提升机及皮带机等。 3）排渣场 矿区矿体无夹层，地表局部有表土层，故在开采中有少量表土存在，用于采场覆土绿化。根据该矿山开发利用方案初步估计，该项目服务年限内排废量为2.846×104m³。排渣场设置在矿区南侧无名沟内，库容3×104m³。排渣场下部经扇形展开，堆积边坡角30°，下部设置拦渣坝拦挡，上部通过截排水沟将排渣场水进行引流。 环评要求：企业应委托具有相应资质单位按照《有色金属矿山排渣场设计规范》GB50421-2007对排渣场做专门的设计，要求在排渣场沟道下游设置专门的拦渣坝，在排渣场平台上修筑截排水沟等安全设置，防治泥石流、滑坡等事故的发生。 八、公用工程 1、供电 电源引自本地区附近市网10KV供电线路“T”接引入，通过高压架空线引至矿区，经矿区3.5KV、200KVA变压器为矿山供电，其电力负荷可满足矿山开采用电需要。 2、给水 主要包括湿式钻孔、生产工艺降尘用水、车辆清洗以及生活用水。 生产用水来自厂区外大沟旁无名沟，工业场地设140 m3高位水池一座。取水后由高压泵房加压送至高位水池并供水至采场工业场地各用水点。石料堆场西侧设置一个230 m3循环水池，供石料加工区用水。生产工艺用水循环用水240 m3/d，直接从高位水池补给，经沉淀池和循环水池循环使用。根据业主提供资料每天除尘及生产工艺补给水24m3（7200m3/a）。生活用水用桶装纯净水供给，劳动定员15人，根据《行业用水定额(陕西省地方标准DB 61/T 943—2014》员工用水按35L/人·d计，日用水量为0.53m3（159m3/a）。 3、排水 ①雨水 本矿山露天开采境界全部为山坡露天型，地形条件有利于自然排水。结合矿区的水文地质条件，方案确定矿山排水方式以循环利用为主，按设计在露天采场四周设置截洪沟等防水设施，避免地表水汇入采场。 ②生产与生活排水 主要包括破碎加工场、车辆清洗水和职工生活废水。车辆清洗水和石料加工工艺除尘喷淋水经沉淀处理后循环使用。办公区设环保水冲厕，粪便定期清掏用于周围农田施肥。 4、供暖 矿区办公供暖采用单体空调。 5、通讯 经现场调查，矿区内有移动通讯信号，但部分地段信号较弱，不能保证正常通讯。设计采场主要岗位与工业场地值班室配备对讲机，保证及时沟通，确保通讯万无一失。 九、工作制度与劳动定员 项目年工作300天，每天工作1班，每班8小时；项目劳动定员15人，员工均不在厂区内食宿。 十、项目投资及资金来源 本项目投资500万元，全部由企业自筹；其中环保投资53万元，占总投资的18.7%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目始建于2009年，目前处于停产状态，但经现场调查，项目矿山已被勘探开发过，未进行植被恢复。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 紫阳县位于陕西南部，汉江中上游，大巴山北麓，东与安康市相邻，南与四川省万源市相连，西与汉中市镇巴县毗邻，北与安康市汉阴县接壤。 本项目建设地点位于陕西省紫阳县向阳镇天生桥村。地理位置图见附图1。 2、地形、地质及地貌 紫阳境内万山重叠，古有“岩邑”之称。地势西南高、东北低，构成“三山两谷一川”的基本轮廓：汉江由西至东横贯全境，任河由南向北纵流入汉江，两条河谷将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区及其东部的蒿坪河川道。 3. 气候、气象特征 紫阳气候垂直变化较大，属亚热带湿润季风气候区，年平均气温15.1℃，无霜期为268天，年降水总量1066毫米，最多年降水量1682.8毫米，降水多集中在6—9月，夏季多发洪涝。最低海拔277米，最高海拔2522米。 4. 水文特征 汉江、任河于这里交汇，形成了独具一格“鸳鸯水”景观。全县大小河流 104 条，可利用水域面积 5.5 万亩，是水产开发的理想之地。 本项目拟建场地处于高原沟壑区，北高南低，地形变化较大，自然标高在788~801m之间。 5. 植被及生物多样性 紫阳县生物资源得天独厚。尤其是以茶叶、厚朴、烤烟、柑桔等为主的生物资源，在全国久负盛名。土壤富含硒元素，平均含硒量0.49ppm，生长的动植物硒元素含量高，是全国迄今已发现的两大富硒区之一。 紫阳县各种食品不仅天然富硒，而且无公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。紫阳富硒茶在唐朝曾作为贡茶供宫廷享用，在清代紫阳毛尖茶已成为全国十大名茶之一而享誉全国。紫阳富硒茶久负盛名，始于商周，兴于盛唐，属国家地理标志产品，被认定为中国家驰名商标，素有“贡茶之乡”美誉。

社会环境简况(行政区划、社会经济结构、文物保护等) 1. 行政区划 紫阳县位于陕西南部，汉江中上游，大巴山北麓，东与安康市相邻，南与四川省万源市相连，西与汉中市镇巴县毗邻，北与安康市汉阴县接壤。全县辖 21个镇210个行政村，人口35万，其中农业人口30.9万人，国土总面积2204平方公里。 2. 社会经济结构 近年来，紫阳县委、县政府坚持以发展为第一要务，紧扣20项重点工作，以科学发展观为统揽，以加快发展、构建和谐为主线，以招商引资、项目建设为抓手，以改善民生、保障民利为根本，全力推进“工业强县、产业富民、城乡统筹、民生改善”四大战略，全县经济实力显著增强，发展基础更加坚实，对外影响不断提升，后发优势更加明显，保持了紧跟全省发展步伐的良好态势随着包茂高速公路和襄渝二线的全线贯通，紫阳已经完全融入了了西安、重庆、武汉“半日经济圈”。紫阳正以大开放、大开发的姿态迎接各界客商来紫阳投资兴业，紫阳将以丰富的资源、优惠的政策、热情的服务和良好的环境，敞开“山门”，竭诚欢迎中外客商和各界朋友前来旅游观光、兴业发财、大展宏图。 3. 教育、文化 全县共有公办学校204所，其中，小学112所，教学点67个，九年制学校8所，初级中学11所，完全中学2所，高级中学1所，职教中心1所，中等职业培训机构1所，县幼儿园1所；全县在校学生47248人，其中，高中5176人，中等职业教育学校1545人，初中12824人，小学25357人，公办幼儿园379人，学前班1967人；全县在职教职工2828人，有专任教师2669人。全县各级各类学校以提高教育教学质量为中心，加强管理，夯实责任，以干克难，扎实工作，教育教学质量大幅攀升，尤其是高考成绩，一年一个新台阶。今年我县高考再创佳绩，全县参加今年全国普通高校招生考试1905人，本科达线1536人，达线率81%，比去年提高了6个百分点。达二本分数线以上1048人，达线率55%，比去年提高了5个百分点，二本以上达线人数比去年增加70人，增幅7%。其中：文理达一本线人数381人，比去年增加62人，增幅5%。 4. 交通 紫阳条件便利、通讯便捷。襄渝铁路、包茂高速、紫渔310省道穿境而过。全县通村水泥路达到1780公里，公路通村率达到100%；以县城为中心，以各镇为支撑，以村组为节点的干支相邻、辐射城乡、高效便捷的现代交通体系逐步建立。安康火石崖水电站建成后，县境内的汉江主要航道大为改观，形成总长130公里的库区水运航道网，与铁路、公路形成联合运输能力。全县户户通电，村村通电话、通电视、通调频广播，所有集镇通有线电视，60%以上的行政村接入了互联网。移动通讯覆盖21个镇，覆盖率为100%。 5. 文物古迹 仙人洞真人宫景区位于紫阳县城南岸，是距县城最近的旅游景点。面积320公顷，纵深4公里，景区内植被丰富，气候宜人，有几百种亚热带植物，是安康地区最大的植物基因库。 仙人洞是道教南派创始人张平叔修炼之处，因张平叔号紫阳，紫阳县名由此而来。张平叔生活在北宋年间，原是浙江一名县令，因一句玩笑使其奴坤自尽，悔恨不已，被判充军，后遇道人点化人道，云游至此，见此处山高林密，水流潺潺，实为修炼佳地，遂凿洞面壁，修炼内丹，著有《悟真篇》等南派道教艺术著作，奠定了南派道教的理论基础，开现代内功之先河，人称紫阳真人，正式恢复道教活动经省宗教局批准，在现址修建了气势恢宏的真人宫。 根据建设单位提供资料及现场勘查，本项目周围无文物古迹。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次环境空气质量现状调查，引用任河漂流旅游开发一期项目监测。该次环境空气环境监测布设监测点位1个，连续监测7天，监测时间为2013年11月7日至13日，分析项目有SO2、NO2、PM10三项。监测项目如表所示： 表5 环境空气质量监测统计表 监测项目 监测点位 PM10 SO2 NO2 日均值范围 小时 均值范围 日均值范围 小时 均值范围 日均值范围 项目所在地 37~48 21~29 23~27 17~25 18~24 二级标准限值 150 500 150 200 80 超标率（%） 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 由监测数据可以看出，项目区域环境空气中常规监测指标SO2和NO2小时值、日均浓度及PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明该区域空气质量良好。 2、水环境质量现状 本次地表水现状引用任河漂流旅游开发一期项目监测，由安康市环境监测站于2013年12月26-27日进行监测。地表水监测设置2个监测断面，其中#1断面在任河漂流旅游开发一期项目上游500m，#2断面在任河漂流旅游开发一期项目下游1000m。监测结果如下： 表6 地表水水质监测结果 单位：mg/L 项目 任河漂流旅游开发一期项目上游500m 任河漂流旅游开发一期项目下游1000m Ⅲ类标准 限值 12月26日 12月27日 12月26日 12月27日 pH 7.20 7.13 7.06 7.12 6～9 COD 5.75 6.06 6.55 6.30 ≤15 SS 38 45 34 36 / 氨氮 0.227 0.236 0.204 0.224 ≤0.5 总P 0.047 0.035 0.044 0.042 ≤0.1 硫化物 0.005ND* 0.005ND* 0.005ND* 0.005ND* ≤0.05 注：ND表示低于最低检出限 由上表可知，地表水各个监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，说明项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目拟建地声环境质量现状，本次环评委托了“西安圆方环境卫生检测技术有限公司” 于2016年4月19日-2016年4月20日对本项目场区四个边界昼夜间噪声背景值进行了监测，共设4个监测点，监测结果见表7。 表7 噪声现状监测结果统计 单位：dB(A) 监测地点 监测时间 2016年4月19日 2015年4月20日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 40.5 37.4 41.6 38.8 2# 41.1 36.8 41.2 37.3 3# 43.0 38.2 42.7 38.7 4# 42.1 39.3 41.4 38.4 执行《声环境质量标准》2类标准：昼间60 夜间50 由上表监测数据可知，项目各厂界昼、夜间噪声监测结果均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目建设地声环境质量较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查、工程特点及区域环境质量要求状况。确定本项目主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 方位 距离 人数 保护内容 保护目标 环境空气 居民 东北 110m 15人（已搬迁） 环境空气 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 声环境 矿区周边 周围 200m / 声环境 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 地表水 任河 东南 150 m / 水质 GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准 生态 矿区植被 矿区范围内 植被 /

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准； 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 2、废水综合利用，不外排； 3、运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单 [2013]36号公告中的有关规定。 5、其他排放标准按照国家规定标准执行。 |
| 总量控制指标 | 根据全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合项目特点综合考虑，本项目不申请总量控制建议指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图1 主要工艺流程及产污环节 工艺说明： 本项目生产过程包括矿山开采和矿石破碎加工两部分。矿体按开采顺序、开采方式依次进行穿爆，使矿石在爆轰作用下，抛掷堆积在采场作业平台（台阶上的矿石采用人工清理），然后人工装石，采用载重自卸汽车直接运至加工区依次进行锷式破碎、反击式破碎及筛分后即为成品下料外运销售。 （1）测量找准工作平台：每级平台初始位置用高程控制平台底盘，用皮尺沿垂直边坡走向方向量取平台水平宽度，初始工作平盘由风钻及小炮松动爆破清理的办法开凿。 （2）剥离：用人工铲锹剥离。 （3）穿孔爆破：本项目采用潜孔钻机穿孔、中深孔爆破的方法松动矿岩。钻孔深度11.24m，超深0.6m，钻孔直径90-100mm，炮孔倾角70°。采用中深孔爆破。爆破每5-6天爆破1次，实行多排爆破。爆破采用粉状乳化炸药，采用毫秒延期电雷管，一次爆破完成，不进行二次爆破。矿山爆破委托民爆公司进行，本项目不设爆破器材库。 （4）铲装：石料采用松动爆破技术，岩石被松动后用挖掘机和装载机进行铲装。剥离的表土及强风化岩用挖掘机直接挖装，或用推土机配合装载机运至排渣场。开采的石料直接装车运至石料加工区，进行进一步破碎筛分；工作平台上的残留石和危石采用人工清理。 （5）运输：采剥下来的表土及废石运至排渣场，石料经铲装后运送至给料机口。 （6）矿石加工过程中全部采用喷淋降尘，工艺流程说明： ①卸料：矿石经过自卸汽车运输至石料生产线给料口，缓慢卸下。 ②粗破：矿石进入锷式破碎机，进行一级破碎（粗破和细破），将大块物料破碎成中等块度物料。 ③细破：一级破碎的物料通过皮带机输送到反击式破碎机进行二级破碎，破碎后的物料通过输送带送至筛分系统筛分出不同规格的石料。 ④筛分：破碎后的物料经输送带进入振动筛进行筛分，此过程进行水淋筛分，将粒径小于68mm筛出，通过传输带送料棚，将粒径超过68mm物料经传输带返回二级破碎机再次破碎。 ⑤洗砂机：洗砂机设置在筛分工序底部，收集经筛分工序淋洗产生的含砂水。筛分部分废水含砂量较高，经洗砂机处理后，分选出颗粒较小的砂子，直接外售不在厂区内储存。 ⑥成品外运：本项目成品用装载机装车，外运。 主要污染工序： 1、施工期 本项目已基本建成，目前处于停产状态，施工期已经结束，本次环评不再对施工期进行论述。 2、运营期 1、废水 （1）生产废水 矿山为露天开采，最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，矿区降水可通过自然排泄进入下游，一般无矿坑水产生。 工程在采场开采境界外修建截水沟，防止地表水流入采场。在安全平台上设置排水沟。暴雨季节采场汇水经排水沟自流排至采场外。评价要求在采场排水沟最低处设置沉淀池，初期雨水经沉淀后用于矿山开采及道路等洒水抑尘。采石场及排渣场生产防尘用水、潜孔钻机用水、冲洗车辆用水、矿区道路抑尘洒水均全部消耗，无生产废水排放。石料加工区防尘喷淋用水经沉淀循环回用于生产，不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员15人，均不在厂区内食宿。 根据《行业用水定额(陕西省地方标准DB 61/T 943—2014》员工用水按35L/人·d计，日用水量为0.53m3/d。生活污水排放系数以0.8计，生活污水排放量为0.42m3/d。主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油等。 2、废气 （1）钻孔过程 本项目采用中深孔爆破，湿式钻孔。在钻孔过程中通过潜孔钻钎杆的中心孔，连续将压力水送人钻孔底部，捕获和携带矿尘排出孔外，故在凿岩穿孔的过程中基本不会产生粉尘。 （2）爆破过程 ①爆破粉尘 本项目采用中深孔微差爆破，粉尘产尘量较少。类比同类采石场，矿山爆破产尘量约25g/m3，本项目辉绿岩开采量约12万t/a（约2.75t/m3，换算得4.36×104 m3/a），爆破产生粉尘1.09t/a。根据以往爆破现场情况，由于爆破粉尘粒径较大，扩散范围有限，下风向影响距离一般在500m以内，且随距离的增加粉尘浓度迅速下降。 ②爆破废气 本项目矿山爆破采用一般的岩石炸药，为乳化炸药。爆破时产生的气体主要有CO、NOX等。爆破为间歇性工作，爆破产生的废气量较少，为无组织排放，爆破废气经过大气扩散。 （3）装卸、运输过程粉尘 矿石装卸过程粉尘产生量的大小与矿岩硬度、自然含湿量、装卸高度、风流速度及治理水平等一系列因素关系密切。本项目共配备1台装载机和1台挖掘机，用于将矿石装入自卸汽车内。矿石装入自卸车时均会产生一定量的粉尘。根据矿山统计资料，一般湿度不足情况下，汽车采装粉尘的产生量为0.83kg/h•台，预湿充分情况下为0.14kg/h•台。本项目开采矿石含水率约8%，相对湿度不足，则汽车装卸过程中产生的粉尘量为9.9t/a，产生速率为4.15kg/h。 车辆运输过程中产生扬尘，属无组织排放。运输道路扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，按时速按10km/h，采用车辆运输道路扬尘经验公式对单位车辆在不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： 式中：Q—扬尘量；mg/km·辆； V—车速，km/h； W—汽车载重量t； P—道路表面粉尘量kg/m3； 由前面公式计算可知，运矿车辆时速为10km/h时，通过1km路面的扬尘量为0.184～0.615kg。 运输道路（450m），道路砂石硬化，运输车辆共8辆，计划每天运输10趟，路面粉尘量约0.31kg/ km·辆，估算运输道路扬尘量为3.35t/a。试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业 4～5 次，可使扬尘量减少 70%左右，道路扬尘可降至 1t/a。 （4）成品石料堆场产生的粉尘 本项目成品堆场主要为粒径大于9.5mm的石子，并且在筛分过程中经过淋水筛分，含尘量较低、含水较高，且场内地面全部硬化，装卸时采用洒水抑尘，因此，成品堆场基本不产生粉尘。 （5）石料皮带输送过程中产生的粉尘 原料进入给料口后均采用输送带输送，输送带在输送过程匀速稳定，一般情况下不易起尘，输送过程中粉尘主要产生于大风天气及胶带机端头搭接部位，本次整合将对输送皮带进行全封闭处理，环评要求对胶带机端头搭接部位采取喷水降尘控制措施，可以有效的控制粉尘污染，但在皮带输送下落过程会产生粉尘，石料输送落料点的起尘量类比使用按交通部水运研究所武汉水运学院提出的经验公式估算，公式为： Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； W——物料含水率，取1.5%； u——平均风速，取平均风速2.7m/s； H——物料落差，物料落下高度，平均取2m； 经估算，石料输送落料点的扬尘产生量为0.0343kg/t，本项目皮带输送过程粉尘产生量约为4.12t/a，为了抑制皮带输送过程产生的粉尘，评价要求：石料上料与卸料过程中进行洒水抑尘，石粉输送皮带要进行封闭，尽量降低跌落高度，并在输送粉末石料的皮带跌落点处安装一个通口口袋，降低跌落点，减少粉尘排放，抑尘效率可达90%，本环节粉尘排放量约为0.41t/a。 （6）石料加工区（破碎、筛分过程）废气 本项目采用锷式破碎机进行一次破碎，然后进入反击式破碎机进行二次破碎，再经筛分后传送带下料入库，此过程会产生一定量的粉尘。经类比同类行业可知，破碎和筛分过程中粉尘产生量约为6t/a。本项目破碎、筛分环节设置喷淋装置降尘，除尘效率为70%，则粉尘排放量约为1.8t/a。 （7）排渣场扬尘 弃土集中堆存在采区南侧的排渣场，排渣场的扬尘产生于卸料过程及储存过程中的风吹起尘。运行期弃土采用定时喷水的方法降尘，排渣场的扬尘可以得到较好的控制。 3、噪声 运营期噪声主要为采石场各类设备噪声及运输车辆噪声。噪声源强统计如下： 表9 运营期噪声源强 单位：dB（A） 序号 噪声区域 噪声源 噪声源强 备注 1 采石场 挖掘机 85 间断性、流动性 装载机 80 潜孔钻机 90 空压机 90 间断性、固定性 爆破 100 瞬时性、流动性 2 石料加工区 喂料机 85 连续性、固定性 锷式破碎机 90 反击式破碎机 85 振动筛 85-90 洗砂机 85 水泵 85 3 道路 运输车辆 70-85 间断性、流动性 4、固体废物 运营期固废主要有矿山废土石和少量的员工生活垃圾。 ①爆破剥离过程中产生的表土及植被 本矿区排弃物主要为覆盖表土及植被，覆盖厚度一般为0.2-0.5m，服务年限内排弃物约为2.846万m3，年排弃物约0.47万立方米，排至矿区南部排渣场。 考虑运营中边复垦、边开采的要求（即部分可回用于场地平整与复土等），经最终采取防治措施后，排渣场的堆存量完全可满足矿山堆存弃土需要。 ②生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾按每人1kg/d计算，则生活垃圾产生量为0.015t/d，4.5t/a。在厂区内设置垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。 5、生态影响因素 （1）剥离植被 随着矿山的开采，剥离植被的面积将不断增大，从而对矿区植被产生破坏，对局部生态环境将造成不利的影响。 （2）压占土地 矿山开采不但剥离地表植被，还将继续占用矿山开采区的土地，对当地的土地利用结构和类型产生影响。 （3）水土流失 采矿剥离岩土层的裸露及剥离物堆积扰动地表，破坏了地表植被，均构成水土流失源，加剧水土流失。 （4）生物多样性 矿山生产期对植被的影响主要在于采场露天开采对原有植被的破坏，开采终了时，矿区开采范围内原有植被将全部遭到破坏。 （5）破坏景观及其他 露天采矿改变原有自然地形地貌，形成新的人工裸露和堆积地貌，对局部地貌自然景观产生不利影响。通过采取生态恢复措施后对生态环境的影响是可以减缓的，对区域生态环境的整体性与稳定性影响不大。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无组织粉尘 | 粉尘 | 4.3 t/a |
|  | 车辆 | CO、HC | 微量、无组织排放 |
| 水污 染物 | 生活污水进入化粪池预处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排 |
| 固体 废物 | 爆破、剥离 | 废土石 | 0.47万m3/a | 堆放至排渣场 |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 4.5 t/a | 环卫部门统一收集处理 |
| 噪声 | 项目主要噪声源来自采石场和排渣场的各类设备及爆破噪声。设备源强80-90 dB(A)，爆破噪声为100 dB(A)。采取隔声，降噪、减振设施，确保场界达标。 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响 本项目对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，土建工程扰动和破坏地表与植被，加大区内水土流失，但随着建设期的结束，通过一系列措施将会使项目周围的生态环境得到改善，对生态环境的影响将会逐渐减弱直至消除。施工完毕后进行绿化，对生态环境具有一定恢复和补偿作用。 |

# 环境影响分析

| 施工期环境影响分析： 本项目已基本建成，目前处于停产状态，施工期已经结束，本次环评不再对施工期进行论述。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）露天采场无组织粉尘排放影响分析 ①覆盖层剥离过程粉尘排放影响 矿山覆盖层剥离采用挖掘设备，粉尘排放主要来自弃渣装载过程，另外，形成的裸露地表在风力作用下易产生风力扬尘，经采取对剥离作业面和弃渣装载过程适当洒水后，粉尘排放量将有所降低，影响范围和程度不大。 ②潜孔钻机粉尘排放影响 露天采矿潜孔钻机在钻进过程中会有少量粉尘产生，但潜孔钻机带有收尘装置，粉尘经收集处理后颗粒物的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的排放限值，对周围环境空气的影响不大，其主要影响操作人员，评价要求操作人员应佩带防尘口罩、防尘帽等防护用品，防护用品应具有“LA”标志，质量与阻尘率应符合国家技术标准的要求，以保护钻机操作人员的身体健康。 ③采场爆破废气环境影响 矿石开采需定期进行爆破作业，爆破废气污染物主要有 TSP、CO、NOx 等。本矿山开采采用微差爆破工艺，设计一次爆破单段10个炮孔，爆破实行周期制，平均间隔一周定期爆破作业 1 次，每次爆破装药量约 480kg，爆破作业量不大，炸药用量少。穿孔爆破过程是松动爆破，从其它采石场爆破现场的照像观测来看，爆破时烟尘上升高度一般为 20-30m，爆破为瞬间排放，烟尘以面源形式出现。为减少爆破粉尘的产生量，工程采用水封爆破，所产生废气量不大，且为间歇性排放，加之本矿山所在地势较为开阔，有利于爆破废气的扩散稀释，其影响仅在爆破作业场所及周围局部范围内。矿山作业场所远离居民点，爆破废气对居民点的影响很小。 ④工作面粉尘排放影响 开采过程中采矿工作平台会残留碎石，若不及时清理会造成风力扬尘，同时清渣过程中物料装载也会产生粉尘，会对附近区域环境空气产生一定的影响，但由于有山体阻隔，加之，评价要求，对采矿工作平台应及时进行清理，并洒水防尘，物料装载时首先洒水增湿，同时尽量降低物料落差高度，以减少粉尘飞扬。经采取措施后，粉尘对周围敏感点及空气环境影响较小。 （2）石料加工区粉尘排放影响 通过工程分析可知，石料加工区无组织粉尘主要来自于皮带输送过程产生的粉尘和破碎、筛分工序产生的粉尘。这部分粉尘的产生量为2.21t/a。本次预测采用SCREEN模式，估算无组织废气最大落地浓度。 图2 无组织粉尘预测结果 通过软件预测可知，无组织粉尘最大落地浓度为0.08716mg/m3，出现在101m处。，低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中规定的1 mg/m3无组织排放监控浓度限值。对周围环境影响较小。 ③运输扬尘 通过工程分析对道路扬尘的预测可知，本项目道路运输过程中产生的粉尘量为9.9t/a，为无组织排放。通过对道路洒水抑尘，每天实施洒水抑尘作业 4～5 次，加盖篷布等措施，可将扬尘降低70%，本项目道路运输扬尘可降至1t/a。 （3）排渣场扬尘影响 排渣场对空气环境的影响主要为扬尘，起尘条件主要取决于粒度、表面含湿量和风速的大小，废土在堆放过程中遇到大风天气易产生风蚀扬尘。 本矿山废土主要为矿体上部覆盖层和风化层剥离产生碎石及砂土等弃渣，有关研究表明，废土堆表面能使颗粒起尘的最低启动风速为4.8m/s，只有当环境风速大于此风速时才会产生扬尘。据当地气象站多年常规气象资料表明，本区多年平均风速为2.2m/s，一年中出现大于4.8m/s的风速频率少，由此可说明排渣场能够发生扬尘的时间是很少的，在绝大部分时间内，排渣场不会对环境空气产生扬尘污染，但在较大风速条件下是可以起尘的，影响范围一般在下风向100～150m以内。 本矿山排渣场周围200m范围内4户居民已搬走，无居民分布，在正常情况及大风天气对环境保护目标居民基本无影响。 环评要求剥离物运至排渣场后，要及时用推土机推平压实，并配专门洒水车在排渣场地面和运输道路定期洒水降尘。当排土至排场平台上形成一定面积后，在不影响排土作业的情况下及时绿化。另外随着排渣场土地复垦和植被恢复措施的实施，排土扬尘污染可得到有效控制。 （4）其他废气影响 载重汽车、推土机等燃油设备作业时排出的废气中，也含有少量 NOx 等有害气体，对环境空气产生局部轻微影响。通过加强设备的维修保养，提高设备完好率及司机驾驶技术，避免超载等措施可有效的减轻其危害。 （5）预防措施 ①矿石覆盖层剥离过程粉尘排放主要来自弃渣装卸环节，采取向弃渣堆表面洒水增湿的方法防尘； ②矿石开采凿孔选用带有捕尘装置的潜孔钻机或采用液压凿岩机湿法作业； ③矿石爆破作业，采用微差爆破工艺；爆破后及时对爆堆洒水降尘，以减少粉尘排放；矿区石料临时堆场地面硬化，建设蓄水池，铲装爆破后的石料要喷淋或喷雾抑尘，每天洒水不少于两次； ④对锷式破碎机、反击式破碎机及筛分机进料、出料口采用喷淋装置除尘，输送带及设备与输送带衔接处均密闭处理； ⑤采石平台弃渣及时清理，并洒水防尘；物料装载时首先洒水增湿，增加岩石表面含水率，同时尽量降低物料落差高度，以减少粉尘飞扬； ⑥采场运输道路采用洒水降尘，防止二次扬尘； ⑦运输物料车辆应加盖篷布，出口设置规范冲洗台对进出车辆轮胎进行冲洗，同时对车辆限速慢行； ⑧矿区道路砂石硬化，路面保持平坦，设置防护路沿，道路两侧外设置绿化带，定时洒水抑尘。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 矿山为露天开采，最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，一般无矿坑水产生；车辆冲洗废水及石料加工区除尘水主要污染物为SS，项目设沉淀池 3座（每个50m3），废水收集沉淀后回用与生产，不外排； 职工生活污水产生量为0.42m3/d，成分较为简单，主要为COD、BOD5、氨氮、动植物油等，经化粪池（3m3）预处理后定期清掏，用于周边农田施肥，本项目废水均不外排，对周围地表水环境基本无影响。 地表径流对环境影响及防范措施： 项目在采场开采境界外修建截水沟，防止地表水流入采场，在安全平台及清扫平台上设置排水沟。暴雨季节采场初期汇水经排水沟进入沉淀池，雨水经沉淀后用于采场内道路等洒水抑尘。由于矿山为石灰岩矿，重金属含量极少，所以雨季采石场废水污染物质主要为SS，废水经沉淀后与雨水水质基本一致，对地表水水质影响很小。 经过该措施治理后，不仅可以使地表径流对周围环境的污染大大减少，而且也为解决当地水资源短缺问题作出一定贡献。 （2）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）——地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目（J非金属矿采选及制品制造-54、土砂石开采）地下水环境影响评价项目类别属于IV类。 本项目矿区均位于当地最低侵蚀基准面以上，露天开采条件好，且露天开采中无矿坑水的产生，生产用水来自厂区外大沟旁无名沟，工业场地设140 m3高位水池一座。取水后由高压泵房加压送至高位水池并供水至采场工业场地各用水点。生活用水用桶装纯净水供给。采用汽车运输至矿区，不在矿区取用地下水，因此，本项目对地下水水位及水资源量基本无影响。 |
| --- |
| 只有在雨季时，露天采场通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水。一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；反之，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染，渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。矿区内潜水埋藏深度大，且矿山为石灰岩矿，重金属含量极少，所以雨季采矿场废水污染物质主要为悬浮物，经过包气带的过滤净化作用，污染成分极少，对下游地下水水质的影响很小。 3、声环境影响分析 （1）露天采场 ①设备源强 矿山开采主要机械设备噪声源有潜孔钻机、装载机、挖掘机、矿用自卸车等，主要噪声源强见工程影响分析。 ②预测点位置及标识 由于矿山采矿作业设备属于流动声源，距场界距离也不固定，本次环评根据露天采场所处的地理位置及周围环境情况，评价采用点声源距离衰减模式，计算了距声源不同距离处的噪声贡献值，计算结果见下表。 ③噪声预测结果 表11 主要设备噪声贡献值 单位：dB（A） 设备 50m 100m 150m 180m 220m 250m 300m 350m 500m 潜孔钻机 56.0 50.0 46.5 44.9 44.0 42.0 40.5 39.1 36.0 挖掘机 52.0 46.0 42.5 40.9 40.0 38.0 36.5 35.1 32.0 自卸卡车 71.0 65.0 61.5 59.9 59.0 57.0 55.5 54.1 51.0 装载机 52.0 46.0 42.5 40.9 40.0 38.0 36.5 35.1 32.0 空压机 67.0 61.0 57.5 55.9 55.0 53.0 51.5 50.1 47.0 可见，矿山设备噪声在昼间经180m、夜间经 500m自然衰减后，噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。由于采场仅在昼间作业，噪声超标距离为180m。 现状调查，由于距离矿区最近的居民点是距离110m的四户居民，根据《紫阳县恒谊矿石开采厂初步设计及安全专篇》中设计露天开采的《圈定依据》（GB6722-2011）确定的爆破危险范围为200m，总平面布置图中的爆破警戒范围是按本次设计实际开采范围向四周外推200m圈定的。矿山200m爆破警戒范围内有四户居民，现租赁四户居民用房作办公用房，然后居民搬离区外。 （2）石料加工区 石料加工区噪声源主要是给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机等。噪声源强85-90 dB（A），各设备噪声级见表12。 表12 各设备噪声级 单位：dB（A） 序号 主要噪声源 数量（台） 噪声防治措施 治理前dB(A) 治理后dB(A) | 1 给料机 1 基础减振，密闭隔声 85 <75 2 颚式破碎机 3 基础减振，密闭隔声 90 <75 3 反击式破碎机 2 基础减振，密闭隔声 85 <75 4 振动筛 2 基础减振，密闭隔声 85-90 <65 本次噪声预测采用点声源衰减模式， 多声源合成模式： 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，本项目以工程噪声贡献值作为评价量。 表13 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点 时段 贡献值 标准 达标分析 东厂界 昼间 24.17 60 达标 西厂界 昼间 19.74 60 达标 南厂界 昼间 41.04 60 达标 北厂界 昼间 18.92 60 达标 由预测结果可知：采取降噪措施后，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。 （3）噪声控制措施 ①选用低噪声设备，提高设备安装质量；对生产设备加强保养注意润滑，对老化和性能降低的旧设备及时进行更换； ②合理选用爆破工艺，采取控制爆破技术，采用微差爆破，降低爆破振动和噪声； ③潜钻孔机、空压机、给料机、破碎机等设备安装减震基座，采取消声措施，必要时设置隔声屏障； ④对接触噪声源的工作人员，采用个体防护措施，佩戴耳塞、耳罩、帽盔等； ⑤爆破工序会产生振动和噪声，应尽可能减少装药量，选择合理的爆破参数，选择合理的微差间隔时间，使振波产生一定相位差，另其相互干扰，以减少振动强度； ⑥输汽车合理安排运输时间，途经村落路段应限速、禁止鸣笛。 4、露天开采爆破影响分析 露天开采的爆破工艺根据矿山生产规模及矿岩的物理力学性质，设计采用穿孔爆破方式进行采剥作业。采用微差爆破网路起爆，使用硝铵炸药、毫秒雷管非电起爆方式。爆破作业在昼间进行，平均间隔 5-6天定期爆破作业1次，平均每次爆破用量480kg左右，爆破的最大段装药量不超过120kg，采场爆破安全警界线为200m。 （1）爆破噪声环境影响分析 ①预测模式 爆破空气冲击波主要是由压缩相引起，确定压缩相破坏作用的特征参数是冲击波波面上的超压值△P，压力的大小与爆破装药量和传播距离间的关系可用下式表示： 式中：△P—爆破超声压，Pa； H—与爆破场地条件有关的系数，主要取决于药包的堵塞条件和起爆方法，采场为微差爆破，取值1.43； β—空气冲击波的衰减指数，采场为延时爆破，取1.55； Q—装药量，（齐发起爆时为总装药量，延发起爆时为最大一段装药量），kg； R—爆破中心至测点的距离，m。 爆破空气冲击波在空气传播过程中，能量逐渐损耗，波强逐渐下降而变为噪声和亚声，用声压级表示为： 式中： Po—参考有效声压，2×10-5Pa； L—声压级，dB(A)； ②预测结果 爆破噪声的影响大小主要受爆破装药量和传播距离两个因素影响，本次评价预测最大一段爆破装药量（120kg）下不同距离处的噪声值。经计算，爆破噪声在最大一段爆破装药量下不同距离处的噪声值见表14。 表14 爆破噪声预测结果 距离（m） 50 100 150 200 爆破噪声级dB(A) 72.8 63.5 58.0 54.1 由上表预测结果可知，本项目矿山由于采用微差爆破工艺，爆破作业只在昼间进行，爆破噪声传播到 150m 处，噪声预测值为 58.0 dB(A)，因此露天采场场界 150m以外均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准中昼间 60dB(A)要求。根据现场调查，距离矿区最近居民点为110m的四户居民，项目租赁他们房屋作办公用房，居民已经搬走，加上山体阻隔，噪声阻隔明显，在严格按照操作规程及夜间禁止作业的规定下，采场爆破不会产生扰民现象。 （2）爆破振动环境影响分析 矿石爆破过程影响环境的除了粉尘、瞬间噪声和有害气体之外，关键是地面振动和空气冲击波。由于露天开采，场地宽阔，爆破引起的空气冲击波影响范围是有限的。 本矿山所采用的微差爆破，是多个药包爆破时以毫秒级时间间隔控制药包，按一定顺序先后起爆的爆破技术，较之多药包齐发爆破它具有许多优点：改善破岩质量；控制爆破方向，有利于添加一次爆破量，减少爆破次数；另外，对于环境保护尤为重要的是，它能减弱爆破地震效应。这是因为先爆深孔所产生的地震波消失之前，后爆深孔又产生新的地震波，则先后产生的地震波会互相干扰，减弱地震波强度。此外，把全部深孔分组先后起爆，每组的炸药量比总药量减少很多，也减弱了地震效应。 ①爆破振动安全允许距离 式中：R——爆破振动安全允许距离，m； Q—— 炸药量，延时爆破为最大一段装药量，kg； V——保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为cm·s-1； K、α——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数； 表15 不同岩性的K、α值 ②爆破振动强度计算 据爆破振动安全允许距离计算公式，变形后可计算爆破时产生的地面质点峰值振动速度： 式中：V—地面质点振动速度，是振动强度参数，cm/s； K—与爆破场地条件有关的参数，主要取决于药包的堵塞条件和起爆方式，评价取 200； α—与岩石性质有关的衰减指数，评价取1.65； Q—装药量，取最大一段装药量，120kg； R—自爆破中心到测点的水平距离，m； ③预测结果 A 爆破安全防护距离预测： 根据《爆破安全规程》GB6722-2011，各类建筑物和构筑物的安全振动速度规定，计算得出矿区不同建筑物爆破安全防护距离如下： 表16 最大爆破安全防护距离 建筑物类型 最大安全防护距离（m） 土窑洞、土坯房、毛石房屋 164.3 一般民用建筑 106.27 B 爆破振动强度预测 按照最大一段起爆药量 120kg 预测，不同距离的爆破振动强度预测如下： 表17 不同距离的爆破振动强度 预测点 爆心距（m） 振动速度（cm/s） 1 100 3.25 2 200 1.04 3 300 0.53 4 400 0.33 5 500 0.23 6 600 0.17 7 700 0.13 8 800 0.11 9 900 0.09 10 1000 0.07 现状调查可知，矿山安全爆破距离 200m范围内4户居民已搬走，200 m范围内再无居民。矿山周围居民点建筑均在矿山最大安全防护距离之外，爆破振动对矿山周围居民点建筑影响较小。 5、固体废物环境影响评价 本项目运营期固废主要包括爆破剥离过程中产生的废弃土石和职工生活垃圾。具体处置方法如下： 表18 本项目固废处置方法 序号 分类 来源 污染物名称 处理去向 1 一般固废 矿山爆破、剥离 表土及植被 排渣场堆放 2 生活垃圾 办公、生活 生活垃圾 当地环卫定期清运 通过以上处置方法，本项目固废100%可得到有效、妥善处置，达到零排放，不会对环境造成不利影响。 6、生态影响分析 （1）运营期生态影响分析 ①地表形态 开采区现有主要植被类型为林地和荒草地，矿体为山坡露天矿，排渣场位于矿区南侧无名沟内。矿山开采后，该地区的地表形态将发生明显变化。露天开采方式，地表将被剥离，随着排渣场堆放容量的增大，原有的地层会被垫高；采石场和排渣场在一定程度上改变了当地原有的地形地貌。 ②土地利用类型 评价区现有土地类型主要为荒草地，其次为灌木林地，随着露天开采的推进，伴随着草地、灌木、林地的减少，采矿用地呈增加趋势。 ③生物多样性 矿山生产期对植被的影响主要在于采场露天开采对原有植被的破坏，开采终了时，矿区开采范围内原有植被将全部遭到破坏。经调查，该项目开采区和排渣场占地类型主要为荒草地，植物类型均为常见种，无保护野生植物，矿山开采不会对植物多样性造成影响。并且在矿山服务期满后采取相应的生态恢复，可缓解矿山开采对植被的影响，排渣场受损植被可在 3～5 年内得到有效恢复，而对露天采坑进行植被恢复后，可在一定程度补偿因矿山开采对植被的影响。 本项目运营期主要是爆破对野生动物造成惊扰，且动物对噪声和振动较为敏感，会使它们远离生产区，选择更适宜栖息的环境。经调查，矿区范围内无国家珍贵保护物种，且多为常见的野生动物鼠、野兔等小型啮齿类野生动物，因此对动物资源的不利影响是轻微的，不需要采取特殊的保护措施，但建设和开采过程中要加强对工作人员的进行环境保护和生物多样性保护宣传教育工作，包括生物多样性的科普知识和相关法规、当地野生动物的简易识别及保护方法，严禁对野生动物滥捕滥杀，同时严禁破坏野生动物的栖息环境。 ④景观 评价区所处土石山区，在植被生长季节矿权范围原为天然林草地景观，矿山开采区最终将形成台阶式开采平台，原有的山地自然景观遭到破坏，变成台阶式的人工景观，且未采取防治措施，降低了矿区原有的自然景观美学价值。矿山开采对矿区范围内的景观影响较大。对终了平台采取植被恢复绿化及其它生态恢复措施后，会缓解对景观的影响；另外矿区不在交通干线两侧的可视范围内，影响范围仅限于矿体附近；并且露天采场开采面积仅0.0813km2，影响很小，矿山开采不会使区域的整体景观格局发生根本变化。 ⑤地质灾害 依据项目矿产资源开发利用与保护方案，矿山采用自上而下水平分层台阶式采矿法，开采边坡角65°，采场最终边坡角44°14′，采场边坡稳定，露天采矿可能引发的地质灾害的可能性较小，影响较轻。 ⑥土壤 矿山开挖、堆积、运输造成的粉尘污染，矿区废水、生活污水及废石淋溶水都会进入土壤环境，但本项目为建筑材料采石场，属非金属类矿，而且项目在开采过程中将对矿区废水和生活污水分别采取有效的处理措施，不会降低土壤的生产力。 2）退役期生态环境影响分析 退役期，随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善，主要体现在： ①露天采场、排渣场采取土地复垦、生态恢复等措施后，遭到破坏的草地大部分可得到恢复，复垦后植被覆盖度和土地生产力明显增加。 ②随着各项占地工程生态恢复措施的实施，矿区原有的生态系统服务功能将得到有效恢复，水土保持功能得到提高，水土流失强度大大减小，矿区生态环境将逐步改善。 ③露天采坑的治理恢复、排渣场的复垦绿化，使原有生态景观格局在一定程度上得到恢复，景观生态功能得到补偿。 ④退役期生产设备停产，将使大气、水、声等环境要素得到恢复，基本可恢复到建设前的环境质量状况。 （3）运营期生态环境保护措施 ①采矿台阶边坡治理： ·对坡度不符合要求的边坡应削坡减载，高度较低时也可填方压坡脚； ·对已出现或可能发生滑坡、岩层滑动或崩塌的岩体，须采用抗滑桩方法治理； ·对局部受地质构造或震动爆破影响出现破碎带应采用错杆，钢筋网喷殁护面； ·对深部开裂、体积较大危岩，宜采用深孔预应力锚索，长锚杆进行加固； ·为防止滚石滑落，坡面应进行严格检查撬毛，并结合绿化工程在坡上铺设金属网或塑料格栅网挡石。 ②采区土地复垦： ·通过对矿山现有植被的调查，结合同类矿山复垦经验，评价提出复垦推荐植物种为胡枝子、酸枣、刺槐、紫花苜蓿、爬山虎、忍冬。 ·绿化工艺采用撒播法与场周设防护林相结合。 ③排土场治理： ·在工程建设前，应开展地质灾害危险性评估工作；应对周边不稳定性边坡进行详细勘察，必要时应采取相应的工程治理措施； ·合理安排岩土排弃次序，将有利于植物恢复的岩土排在上部； ·排土场基底坡度＞1:5时应将地基削成阶梯状。原地面范围内有出水点时应在沟底修筑疏水设施，加强周边自然边坡排水；排土场底应设置坡脚防护或拦渣工程。排土场应设置完整的排水系统，避免阻碍泄洪，加剧水土流失和诱发地质灾害。 ·充分利用施工前收集的表土覆盖于排土场表层，覆土厚度根据植被恢复类型和长度用途确定，恢复为农业植被时覆土厚度应＞50cm。 （4）退役期生态环境保护措施 ①排土场服务期满应予以封场，对永久性坡面进行稳定化处理，待堆渣边坡稳定后，对堆渣边坡及平台顶面进行适当平整，然后采用灌草混交的方式对边坡，平台进行植物绿化防护。复垦后排土场应加强管理，初期阶段进行封育、禁止放牧。 ②露天采场生态恢复应坚持“边开采边复垦、分阶段、分区治理”的原则，对已形成的采矿平台实施边开采边复垦绿化。退役期矿区将形成新的人工采矿平台，进行整治、覆土绿化，及时恢复采场区域地表植被，复垦还草还林，其中居民区周边可视范围内立面裸露岩石采取挂网喷播、种植藤本植物的方式进行植被恢复，与周围景观相协调。 7、环境风险性影响分析 （1）重大危险源辨识 本项目不设爆破器材库，该项目所用爆破物品由民爆公司炸药库根据企业当天所需用量负责运至爆破作业现场，剩余爆破器材由民爆公司当天统一收回。本项目危险源主要为露天采场、排渣场。 露天采场、排渣场不涉及《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中所列举的各种危险物质。不属于《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）中所列举的项目，因此露天采场、排渣场建成后均不构成重大危险源。经现场调查，评价区内无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感区。 （2）环境风险识别 1）物质风险性识别 排渣场堆放废石不属于《危险化学品重大危险源辨识》和建设项目环境风险评价技术导则附录中所列易燃、有毒、爆炸性物质。项目开采矿种为绿辉岩，产生的废石属于Ⅰ类一般固体废物。 2）设施风险识别 项目的危险单元为露天采矿场和排渣场。其危险因素和风险类型如下： ①露天采矿场 滑坡是露天矿场开采过程中最为主要的危险因素之一。坍塌主要发生在台阶爆破、采装、运输作业过程中。边坡护理不好、爆破震动、地震、违规开采等均可引起滑坡与坍塌。 ②排渣场 Ⅰ堆存系统 危险因素主要为基底存在软弱岩层、废石堆放边坡、超高堆放等。其原因在于设计、施工问题或日常监理、管理不到位。拦渣坝一旦溃坝，对下游沟道植被造成破坏。 Ⅱ排洪系统 排洪系统是在排渣场四周修筑截排水设施或在排渣场底部设置排洪涵管。若排洪设施堵塞，排渣场外雨水将通过径流进入场内，尤其汛期将加大拦渣坝发生溃坝事故的几率。 3）保护目标识别 经现场调查，排渣场下游沟道内无居民点。 4）扩散途经识别 排渣场一旦溃坝，泥石流将涌向拦渣坝下游，会对下游土壤、耕地、植被、地表水造成污染。 5）最大可信事故 项目排渣场为沟谷型排渣场，在排土过程中和形成后可能引发小规模的崩塌地质灾害。洪水可能引发滑坡和泥石流，对下游生态环境带来影响。 本项目最大可信事故为滑坡、泥石流。 （3）源项及后果分析 1）露天采场 开采为山坡露天台阶式开采，若采场边坡发生滑坡，对采场内会形成安全威胁。若遇暴雨，会对下游沟道生态环境造成破坏。现状调查，露天采场下游无居民点，由于露天采场边坡滑坡时，一般仅为表面松动岩石，滑坡量不会太大，岩石量主要在采场内，对外环境影响小，对下游居民人身安全影响较小。 为防止采场滑坡，采场开采应严格按照开采设计要求，合理设置开采边坡坡度。露天矿山不构成重大危险源，在采取安全预评价报告中提出的安全对策措施后，风险可控，可以达到安全生产的要求。 2）排渣场 本项目设排渣场一个，位于矿区南侧的沟谷内。由于山坡本身的坡度，使堆积物存在下滑的可能，一旦遇到长期降雨，堆置物经水浸泡达到饱合之后，接触面的摩擦力由于水的作用，加之堆积物经水浸泡后重量的增加而减小，有可能出现下滑力大于摩擦力的现象，存在有排渣场滑塌的可能；若突降暴雨，水流湍急，山洪冲击排渣场，可造成排渣场拦渣坝滑塌。 发生事故后首先是排渣场内废渣产生滑坡，废渣堆积在沟道中形成堰塞湖，然后上游积水不断增多，最终在积水压力下，推动废渣下泄形成泥石流，而一旦形成泥石流，将对下游沟道生态环境和居民点产生影响。 （4）风险防范措施 1）露天采场 ①严格按照《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)设计，保证露天矿开采边坡的稳定性； ②边坡设计严格执行开采设计参数，施工采用光面、微差爆破，并控制一次爆破量和按计划进行爆破； ③当矿山生产需要多台阶，同时生产过程中超前距离不小于工作平台宽度； ④为了管理到位，在边坡外设观测点，定期观测边坡可能的变化，并随时采取措施； ⑤发现露天边坡局部岩石风化破碎时，应采取喷砼或喷锚网护坡； ⑥在采场开采境界外修筑截排水沟，降低采场内汇水面积。同时在采场外最低处修筑沉淀池，雨季洪水经沉淀达标后再排入下游沟道； ⑦在各开采水平安全兼清扫平台上设置排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外； ⑧露天矿边坡出现裂缝时，应立即组织人员对其进行加固并在加固期间停止作业。 2）排渣场 ①排渣场在生产、运行过程中，必须加强管理，严格按照设计参数进行堆放，并遵守下列规定： 汽车排石作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排石作业区；应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离；排石顺序从后向前，从下向上分台阶进行，以确保排渣场的稳定。 ②排渣场设计、建设、施工和运行管理应按照相关规范要求进行，且应经安全监管部门审核合格后，方可运行；排渣场拦渣坝和防洪设施应满足《防洪标准》（GB50201-94）要求。 ③对拦渣坝和截排水沟软岩基地进行清理，确保拦渣坝和截排水沟的基础稳定。 ④排渣场平台必须平整，排石线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排石工作面向坡顶线方向应有 3%～5%的反坡。 ⑤排渣场可从底部先行排石，另外采取合理调整排土顺序的方法，避免形成软弱层。将建设期大块废石排入排渣场底层，形成渗流通道。 ⑥建立完善的排水设施，在排渣场边坡修筑截水沟。汛期加强拦渣坝、截排水沟的检查与维护，确保安全度汛。严禁混入生活垃圾等与本排渣场接纳性质不一致的固废；严禁排渣场超高、超服务年限运行。 ⑦建立排渣场地质灾害监测、预警和预报工作。 ⑧制定排渣场滑塌事故应急救援预案，及时了解汛期水情和气象预报情况，确保排渣场拦渣坝和下游道路、通讯、供电及照明线路的可靠和畅通，对排渣场进行巡视监控。排渣场拦渣坝出现裂缝时，应立即组织人员对其进行加固并在加固期间停止向排渣场内堆放废石。加强汛期巡查；拦渣坝应采用浆砌石坝，坝面设泄水孔。 （5）结论 根据重大危险源辨识，本项目露天采场和排渣场均不属于重大危险源，排渣场储存物质为一般毒性物质。露天采场边坡发生滑坡，对采场内会形成安全威胁，对下游居民人身安全影响较小。排渣场发生溃坝事故，对影响范围内植被破坏较小，对下游居民影响也较小。在采取有效的安全和环境风险防范措施的前提下，项目事故风险在可接受范围内。 8、清洁生产 （1）生产工艺与设备要求指标 ①采石工艺 矿体位于当地侵蚀基准面之上，水文地质条件简单。该矿山采用露天自上而下分台阶正规开采。钻孔时需要水冷，粉尘产生量小，因此采用露天台阶式开采有益于提高项目清洁生产水平。 采矿采用露天自上而下台阶式开采方式，该方法利用挖掘机开拓和自卸车运输剥采系统，有效地利用机械设备，提高各个设备的工作效率，达到节约能耗的目的。 采石爆破采用中深孔微差爆破技术。将炸药包以毫秒级的时间间隔分组，按一定顺序起爆的爆破方法，微差爆破又叫毫秒爆破，技术先进，且目前该技术已相当成熟。 ②破碎、筛分、运输 破碎筛选总体工艺流程为：设计采用“两级破碎+筛分”工艺，整体以干法工艺为主。从工艺流程分析，生产流程较为先进，粉尘控制采取袋式除尘器的处理方式，对环境影响相对较小。 成品运输采用载重汽车将成品从工业场地运至场外。原料运输较近，对环境影响小。成品运输过程中不经过村庄，同时建设有车轮清洗池，降低运输车辆的车速，这样运输车辆在运输过程中产生的扬尘和噪声较小，对环境影响小。 ③设备 本项目选用的设备均为国内中小型矿产企业常用的机械设备，均不是国家淘汰、落后设备，工艺流程简单可靠，运行稳定，符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用指标 ①物耗 爆破技术先进，无二次爆破，减少了炸药、雷管等消耗； 该工程综合回采率98%，资源利用度高。 ②能耗 雨季初期地表径流经收集沉淀于蓄水池，用于生产抑尘用水，其余部分沿排水沟导入沟道内。生产、生活废水全部综合利用，零排放；本项目采取的节水措施符合清洁生产的要求。 本项目开采出的石材按照运输路径最近原则，降低了运输路程，减少了燃油消耗，同时也降低了运输粉尘的产生量。 （3）污染物产生与控制 ①废气与粉尘 爆破炸药选用炮后产生的炮烟小，不呛人，能见度高，有毒有害气体较少的粉状乳化炸药。与一般工业炸药相比，有害气体产生量较少； 本项目钻孔、爆破、产装、运输及破碎过程中产生的粉尘在采取了切实可行、行之有效的防治措施，通过类比调查，达到本行业较先进水平。 ②废水 本项目废水全部综合利用，达到零排放。 ③噪声 本工程对各类高噪声设备根据不同的噪声特性，分别采取安装消声器、设置减振等措施，可有效降低噪声源强。 ④固废 本项目采用露天开采，根据该矿体赋存条件，矿体裸露地表，该矿区开采的辉绿岩作为建材材料使用。项目产生的废表土全部堆放于排渣场内。因此矿区运营期固体废物主要为职工人员生活垃圾。建议在矿区场地设置垃圾箱，定期运往市政垃圾收集点处理。采取上述措施后，工程固体废物可得到安全处置，对周围环境影响较小。 （4）废物回收利用率 ①采矿剥离表土临时堆存，后期用于矿区植被恢复； ②本项目废水不外排，全部综合利用，利用率100%。 （5）环境管理 企业制定了相关管理制度和操作规程，拟对相关工作人员进行技术培训，拟设立专人负责厂区环保管理和日常监测工作，完善环保手续，对生产带来的固体废物按照“资源化、减量化、无害化”处理，优先资源化，确保厂区运作符合相关环保法规要求。建立环境管理运行体系，运营期加强环境管理，定期对设备进行检修和维护，降低设备故障。定期对“三废”进行监测并及时反馈。健全环境管理制度，保证原始和统计数据齐全。执行环保“三同时”制度，进行项目建设环境影响评价工作，制定设施安全生产责任制度。 本项目的在生产工艺与装备要求指标、资源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理指标等各项指标上可达到清洁生产水平水平要求。 9、总量控制 根据工程分析，本项目污水处理后回用，不外排，COD、氨氮无排放量；无产生SO2、氮氧化物大气污染物的工序，因此，建议申请总量控制指标为零。 10、产业政策及相关规划符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》的符合性 本项目主要为建筑用辉绿岩的开采，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类、淘汰类项目，可视为允许类项目，符合国家产业政策要求；本建设项目也不在陕西省限制投资类产业指导目录（陕发改产业〔2007〕97号），符合当前国家和地方产业政策的要求。 （2）与陕政办发【2015】4号文符合性 《陕西省人民政府办公厅关于深入开展开山采石专项整治切实加强采石场管理的通知》（陕政办发【2015】4号）主要目的是为从根本上扭转我省采石业“多、小、散、乱”局面，提高石材资源对经济建设的保障能力，最大限度减少环境破坏，促进生态文明和美丽陕西建设。要求对各市采石场做好调查摸底，严格开展清理整顿；科学编制矿权规划，合理布局采石场点；大力推动规模生产，促进节约集约经营等。 文件要求：“新建采石矿山生产规模不得低于10万吨/年，占用资源储量可供开采年限不超过30年。”“大力推广先进适用开采技术，推广中深孔爆破、自上而下分台阶机械铲装开采技术，履带式传送运输方式，提升露天采石场的现代化生产水平，最大限度减少安全隐患和生态破坏”。 本项目生产规模12万吨/年，设计开采年限6.86年，采用中深孔爆破，自上而下分台阶机械铲装开采技术，符合陕政办发【2015】4号文相关。 11、项目选址可行性分析 （1）采石场选址合理性分析 表19 采石场选址合理性分析表 政策 要求 本项目情况 结论 《陕西省开山采石削山建房管理办法》 禁止开山采石区域： 1、城市、镇、乡、村庄规划区范围内； 2、自然保护区的核心区、风景名胜区、森林公园、封山育林区、植物园、文物保护区和地质遗迹保护区以及饮用水水源一级保护区和二级保护区范围内； 3、港口、机场、军事设施、重要输变电设备、线路、油气管线、水工程及其设施、通讯设施等保护范围内； 4、铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧直观可视的范围内； 5、本省境内黄河、渭河、嘉陵江、汉江等河流、湖泊、水库和堤坝两侧自然地形的第一层山脊及水土流失重点治理区范围内。 经现场调查，本项目建设地不在禁止开山采石区域范围内。 符合 （2）石料加工区选址合理性分析 该加工区拟建于开采境界西南侧，且距离较近，仅布置生产设施。该加工区占地面积小，主要为荒草地，且不涉及基本农田。经调查，工业场地周围无自然保护区、森林公园、风景名胜区及人文古迹等敏感区。也无需要特殊保护的敏感目标。该加工区域地势平坦，场地开阔，交通方便，供电由国家电网接入，水电充足，不存在制约项目建设的因素。从环境保护角度分析，建设可行。 （3）排渣场选址合理性分析 本项目所排废石属于Ⅰ类一般工业固体废物，矿山设置1处排渣场，按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》中对Ⅰ类贮存场的要求，本项目排渣场选址合理性分析见下表。 表20 排渣场选址合理性分析表 序号 选址要求 本项目情况 1 所选厂址应符合当地城乡建设总体规划 符合 2 重点考虑一般工业固体贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速公路、交通主干道、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间的合理关系。 排渣场大风扬尘的影响范围一般在周边200m范围内。垮坝风险时泥石流的最大堆积长度范围内无居民居住。 3 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉影响，特别是不均匀或局部下沉影响。 根据本项目的开发利用方案，场址所在区无不良地质结构，适宜建设。 4 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 周边无自然保护区、风景名胜区和需要特殊保护的区域。 5 不适宜位于有开采价值的矿床上面，避免矿床资源大量占压。 排渣场位于露天开采范围以外，不涉及压矿问题。 6 废石场建设不迁或少迁村庄和居民点。 不涉及居民搬迁问题。 7 汇水面积小，有足够的库容。 汇水面积小，库容足够。 8 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 排渣场没有断层、断层破碎带、溶洞区，不会受到天然滑坡或泥石流影响。 9 选址应密切关注水源保护区和水源补给区，确保选址不危及水质保护。 周边无水源保护区和补给区。 10 下游居民点的分布应符合安全防护的要求。 排渣场下游沟道溃坝泥石流堆积范围内没有居民分布，符合安全防护要求。 （4）开采方式的合理性 项目按照“采剥并举，剥离先行，分层开采”原则开采，矿区为中深孔微差爆破、采用台阶开采方式，自上而下分层开采，能最大限度地减少安全隐患和生态破坏。 12、环保投资 拟建项目环保投资68万元，主要用于污水治理、废气治理、隔声降噪及生态保护等方面，具体列于下表21。 表21 拟建项目环保措施及投资一览 治理内容及对象 主要环保措施 数量 投资 （万元） 废水 开采区 雨水 采场外围截排水沟 5 沉淀池、泵、管道 排渣场 雨水 截排水沟、拦渣坝 办公 生活污水 化粪池3m3 0.5 废气 开采区 钻孔、爆破、铲装 自带收尘装置钻机 / 加工区 粉尘 喷淋装置 10 排渣场 扬尘 洒水车 3 道路 运输道路 路面硬化，设置防护路沿 2 固废 开采区 剥离废土石 排渣场 / 办公 生活垃圾 垃圾桶 1 噪声 开采区 合理安排爆破时间，禁止夜间爆破，采用微差技术 / 加工区 设备基础降噪 5 道路 设置限速、限时标志 0.5 生态 开采区 危岩 危岩清除 2 前期开采露天掘面 复垦 4 露天采场开采台阶 复垦 5 道路 道路 植被恢复 10 排渣场 排渣场砌石 排水沟 / 生态环境 / 生态环境监理与管理 5 建设期 围栏、挡墙、工棚、篷布、洒水设施、垃圾收集设施等 10 其他 施工期环境保护、环保监测、竣工验收等费用 5 合计 68 13、环境管理与监测计划 建设项目在施工期、营运期将对环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻污染，以实现预定的环保目标。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，项目在建设和生产同时，应建立符合工厂实际的环境管理机构和各项规章制度，规范企业形象，提高员工环保意识，大力推行清洁生产、节能降耗、减污增效，走资源化、环境保护与社会经济协调发展的可持续道路。 （1）环境管理计划 表22 环境管理计划 阶段 环境管理主要任务内容 建设前期 1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 2、编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境评价； 3、积级配合环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； 4、针对项目生产特点，建立健全内部环境管理与监测制度； 建设期 1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、委托进行施工期环境监理； 3、建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； 4、建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发期的环境污染纠纷； 5、监督和考核各施工单位责任书任务完成情况； 试运行期 1、对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况； 2、检验环保工程效果和运行状况，建立记录档案，要求与主体工程同步投入运行； 3、检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全； 4、试生产前向环保行政主管部门提交试生产申请报告，配合竣工检查和验收； 5、总结试运行经验，针对存在及出现的问题进行整改，提出补救措施方案； 运行期 1、贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； 2、严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 3、申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 4、按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 5、完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制 定区域环境综合整治规划； 6、加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； 7、推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； 8、负责编制企业年度环境保护管理计划。 管理工作重点 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理 力度； 3、严控控制生产全过程废气、废水和噪声排放，确保废石安全处置，保护环境。 （2）环境监测计划 表23 环境监测计划 类别 监测点 监测项目 监测频率 控制目标 环境空气 采区 TSP 每半年一次，每次7天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 破碎、筛分设备 噪声 场（厂）界 等效声级 每半年一次，每次2天，每天昼、夜各一次 （GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)） 生态 加强场地的生态恢复监控工作，及时做好土地复垦工作，将矿山开采对生态环境的影响降低至最低程度。 14、建议环保竣工验收清单 本项目工程竣工后，应及时向当地环境保护行政主管部门提出申请，进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入正式生产运营，验收的主要内容见表24。 表24 项目竣工环境保护验收清单（建议） 类别 污染源 验收位置 环保工程 数量 要求 废气 开采区 粉尘、扬尘 采矿场 自带收尘装置钻机 1 达到GB16297-1996相关要求 加工区 粉尘 加工区 喷淋装置 配套 道路 扬尘 道路 洒水车、道路硬化 / 废水 开采区 雨水 采矿场 截水沟 / 综合利用，废水不外排 沉淀池 3 排渣场 雨水 排渣场 截水沟、拦渣设施 / 办公 生活废水 / 化粪池 1 噪声 开采区 钻孔、采装 采矿场 低噪声设备 配套 达到GB12348-2008规定的2类标准 爆破 采矿场 微差爆破技术 配套 加工区 破碎、筛分 加工区 低噪声设备、基础减震 配套 运输 车辆 道路 限时、限速、禁止鸣笛等 配套 固废 开采区 矿山剥离废土石 开采区 运至排渣场 配套 综合利用 处置率100% 绿化 环境绿化 运输道路 两侧绿化 / / 其他 环境管理 成立环保领导小组，设环保机构，安排专职环保管理人员 环境管理规章制度、建设期环境监理报告、环境风险事故应急预案、矿山生态环境治理方案等 表25 生态综合整治措施验收调查清单（建议） 项目 主要生态综合整治措施 验收指标 工程措施 植物措施 施工期 采矿场 边坡采取拦挡设施，场内修筑截排水沟水沟。 ①场区及矿区道 建 路两旁进行绿化；②制定绿化方案，合理规划，全方位绿化美化环境 土地流失控制比大于0.5；拦渣率 95%； 矿区道路 临时施工占地土地恢复、道路内侧 设截排水沟、边坡稳定、植被恢复。 排渣场 拦渣坝、排截水沟 临时弃渣 临时弃渣尽量回填 试运行期 采石场、排渣场 ① 对受损土地进行修复，采取工程与植物措施相结合综合措施进行治理； ② 沿露天采矿场外围 3m设置围栏、警示牌；露天采场边界外及各平台设置浆砌石排水沟；对稳定边坡覆土绿化； ③ 排渣场定期对稳定台面覆土绿化；④矿区道路边坡稳定化处理，两侧绿化；场外运输道路两侧绿化。 扰动土地治理率 95%；水土流失总治理度 85%；拦渣率 95%；地质灾害治理率 100% 退役期 采石场、排渣场 ① 服务期满后对采场覆土绿化，立面裸露面值被恢复，采取挂网喷播、种植藤本植物； ② 排渣场服务期满后对坡面和渣面绿化； ③ 矿区专用道路使用结束后及时恢复，与原有地貌和景观相似。 土地复垦率＞85%；林草植被恢复率＞95%；林草覆盖率＞20%。 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 采石场 | 无组织粉尘 | 微差爆破工艺、洒水抑尘等 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放限值 |
|  | 石料加工区 |  | 喷淋装置 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池预处理后定期清掏用于农田施肥 | 综合利用，废水不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固体 废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 资源化、无害化、 减量化 |
|  | 爆破剥离 | 废弃土石 | 堆放至排渣场 |  |
| 噪 声 | 在设备选型时优先选用低噪音设备，将噪声源设备加减震垫，消声器，设置隔声门窗等措施控制项目对外界的噪声影响，各厂界噪声昼夜均可达标。 |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用大量土石方，扰动和破坏地表与植被，加大区内水土流失，但随着建设期的结束，通过一系列复垦和水保措施将会使项目周围的生态环境得到改善，退役期，随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善。 |

# 结论与建议

结论： 1、项目概况 紫阳县恒谊矿石开采厂拟在紫阳县向阳镇天生桥村投资建设“紫阳县恒谊矿石开采厂辉绿岩开采加工项目”。矿区面积0.0183km2，开采矿种为辉绿岩矿，开采方式为露天开采，规模12万吨/年，开采年限6年。项目包括采石场、矿区道路及排渣场、办公用房等配套设施。项目采用“公路开拓—汽车运输—正台阶下行式开采方案”。 项目投资500万元。全部由企业自筹。 2、产业政策及相关规划符合性分析 本项目为建筑用石灰岩矿的开采，根据《产业结构调整指导目录（2013 年本）》（国发第21号令），项目不在限制类和淘汰范围内，可视为允许类项目。 本项目符合《陕西省人民政府办公厅关于深入开展开山采石专项整治切实加强采石场管理的通知》（陕政办发【2015】4号）及其相关规划有关要求。 3、项目选址合理性分析 本项目建设地无不良地质结构，评价区内无自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域。采石场选址符合《陕西省开山采石削山建房管理办法》相关规定，不在禁止开山采石区域；本项目设1座排渣场，位于矿区南侧，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅰ类贮存场选址要求，选址合理可行。本项目在采取工程可研和评价提出的污染防治措施，能够做到污染物达标排放。预测结果表明“三废”及噪声排放对周围环境影响小，能够满足当地环境功能的要求；在采取本评价提出的生态恢复和补偿措施后，评价区的生态破坏和水土流失可得到有效控制，并逐步恢复和改善，对评价区生态系统的完整性、稳定性及生态服务功能影响小。从环境保护角度分析，本项目选址基本合理。 4、建设项目所在地环境质量现状 ①环境空气质量现状结论 根据监测数据可以看出，SO2、NO2、PM10的小时及日均浓度均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准的要求，说明项目所在地环境空气质量现状良好。

②水环境质量现状结论 根据监测数据可以看出，各断面各项监测指标均满足GB3838-2002《地表水质量环境标准》中II类标准的要求，说明项目所在地地表水环境质量现状良好。 ③声环境质量现状结论 根据监测数据可以看出，监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定，说明项目建设地声环境质量良好。 5、主要环境影响及污染防治措施 （1）环境空气影响及防治措施 本项目运营期生产过程对大气环境产生影响的主要是粉尘。粉尘污染源主要包括开采区爆破、铲装粉尘、车辆运输扬尘、排渣场扬尘及石料加工区破碎和筛分阶段产生的粉尘。 露天采场采取带有收尘效果的钻机，铲装爆破后的石料喷淋；汽车运输过程中会产生无组织排放的道路扬尘。采取定期洒水、自备清扫人员保洁、道路两侧绿化、车辆限速、加盖篷布等措施后可有效降低道路扬尘的影响。 石料加工区产生的废气主要是破碎、筛分阶段产生的粉尘，在各节点及破碎、筛分工序设置喷淋设施处理，对周围环境影响较小。 排渣场表面易干化，遇大风天气将产生扬尘。排土场的扬尘属无组织粉尘，工程对排土场的产尘点采取洒水降尘是普遍采用的方法，以上措施可有效防止扬尘，防治措施可行。 （2）地表水环境影响及防治措施 矿山为露天开采，最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上，一般无矿坑水产生；车辆冲洗废水和工艺喷淋废水主要污染物为SS，项目设沉淀池3座，废水经沉淀处理后可回用于生产，不外排；职工生活污水产生量为0.42m3/d，污水成分较为简单，主要污染物为COD、NH3-N、SS等，本项目生活废水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥。本项目无废污水排放，对地表水环境无影响。 （3）地下水环境影响及防治措施 矿山为露天开采，最低开采标高位于最低侵蚀基准面之上。矿区降水可通过自然排泄进入下游，一般无矿坑水产生。本项目不在矿区取用地下水，不会对地下水水位产生影响。 本项目矿山为辉绿岩矿，重金属含量极少，所以雨季采矿场废水污染物质主要为悬浮物，经过包气带的过滤净化作用，污染成分极少，对下游地下水水质的影响很小。 （4）声环境影响及防治措施 本项目噪声源主要来自于采石作业中的凿岩、运输和石料加工过程中的破碎、筛分环节的的噪声和振动。在采取山体隔音、设备基础减振等措施后，矿区各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中相关规定要求，对周围环境影响较小。 （5）爆破噪声及振动影响 ①爆破噪声影响 由预测结果可知，本项目矿山由于采用微差爆破工艺，爆破作业只在昼间进行，爆破噪声传播到 150m处，噪声预测值为58.0 dB(A)，因此露天采场场界150m 以外均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准中昼间 60dB(A)要求。经现场调查，距离矿区110m处有4户居民且已搬迁，该居民用房用作员工宿舍。在严格按照操作规程及夜间禁止作业的规定下，采场爆破不会产生扰民现象。 ②爆破振动影响 预测可知，对居住在距爆破中心106.27m以外的一般民用建筑物，满足GB6722-2003《爆破安全规程》规定的爆破振动安全允许标准（2.0～2.5 cm/s）。现状调查可知，矿山安全爆破距离200m范围内4户居民已搬走，该居民用房用作员工宿舍，200m范围内再无居民。矿山周围居民点建筑均在矿山最大安全防护距离之外，爆破振动对矿山周围居民点建筑影响较小。 （6）固体废物环境影响及处理措施 本项目生产过程中产生的工业固体废物主要是剥离过程产生的废土石，不属于危险废物，属于一般固体废物中第Ⅰ类（一般固体废物）。全部倾倒在排渣场。环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求，对排渣场设计、建设。废石、弃土堆存在符合规范的排渣场后，对环境影响较小；本项目生活垃圾产生量很小，在厂区内设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后交由环卫部门统一处置，对周围环境影响很小。 （7）生态影响及保护措施 本项目矿区占地面积较小，为0.0813km2，露天采矿对地表生态影响范围较小；工程损坏植被面积较小，不会对植物种类组成产生影响，也不会造成物种的消失，对生物多样性影响小；损坏地表植被对矿区地表植被涵养水量、植被覆盖率影响小，项目建设对矿区的生态系统完整性影响不大，整体对生态环境影响较小。 环评提出应采取工程措施、植物措施等生态保护措施，并提出对露天采矿区服务期满退役后实施生态恢复整治，对排渣场采取修建拦渣坝和截排水沟等工程措施，最大限度的减少对生态环境的影响。 8、环境风险分析结论 根据重大危险源辨识，本项目露天采场和排渣场均不属于重大危险源，排渣场储存物质为一般毒性物质。露天采场边坡发生滑坡，对采场内会形成安全威胁，对下游居民人身安全影响较小。排渣场发生溃坝事故，对影响范围内植被破坏较小，对下游居民影响也较小。在采取有效的安全和环境风险防范措施的前提下，项目事故风险在可接受范围内。 9、清洁生产结论 本项目采用切实可行的清洁生产技术，从源头削减污染，过程控制和污染控制及生态保护恢复措施；工艺技术路线及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行及生态保护恢复措施的实施，项目清洁生产水平处于国内同类企业先进水平。 10、总量控制 根据国家有关规定，纳入总量控制的污染物为COD，氨氮，氮氧化物和SO2。根据项目的特点，确定本项目不申请总量控制建议指标。 11、综合结论 综上所述，评价认为：项目符合国家产业政策、当地相关规划，在采取工程可研和本报告表提出的污染防治措施，生态环境保护、恢复、补偿措施后，主要污染物可做到达标排放，对周围环境的影响能够控制在环境可接受范围内，能够满足当地环境功能的要求。从环境保护及资源合理利用角度分析，项目建设可行。 建议及要求： 1、落实本项目生活污水的回用措施，保证全部综合利用，不外排； 2、排渣场必须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001进行设计、建设；生活垃圾按市政部门要求处置； 3、严格落实环评报告提出的生态保护与恢复措施，露天采场与排渣场服役期满后，应按规范进行封场，并及时进行生态恢复； 5、加强作业管理，强化厂区职工的环境安全意识，加强各个环节的管理工作，杜绝各类事故排放和污染环境的事件发生。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人 ： 年 月 日

# Text boxes

废水

废水

不同规格产品

洗砂机

分级筛分

二级破碎（反击破）

一级破碎（锷破）

铲装

穿孔、爆破

粉尘、噪声

粉尘、噪声

排土

废土石分类堆存

粉尘、噪声、固废

噪声、固废

粉尘、固废

噪声、固废

粉尘、噪声

筛上物